| МБОУ ООШ п.Студеный |
| --- |
| „СОГЛАСОВАНО“ Председатель ПК: Табарова С.А. | „УТВЕРЖДАЮ“ Директор школы: Головинкина И.В. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 27.02.2012 N 006-2012 | 27 февраля 2012 года Приказ № 34-ОД |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе в кабинете физики

ИОТ — 006 — 2012

1. Общие требования охраны труда

1.1.  К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете физики, должны соблюдать травила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При работе в кабинете физики возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

—  термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

—  порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

—  поражение электрическим током при работе с электроустановками;

— возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

1.4.  При работе в кабинете физики должны использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

1.5. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ. В медаптечке должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи при травмах.

1.6.  При работе в кабинете физики соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.

1.7.  О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда,

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной защиты.

2.2.  Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, про верить их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок

2.3.  Тщательно проветрить помещение кабинета физики.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классно комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.

3.2.  Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физики.

3.3.  Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборант кабинета физики.

3.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащиеся проводя только в присутствии учителя (преподавателя) физики или лаборанта.

3.5.  Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требования безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

3.6.  Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, запрещается пользоваться приборами с открытой спиралью.

3.7.  Все электрические приборы должны иметь указатели напряжение на которое они рассчитаны, и их полярность.

3.8.  Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

3.9.  Категорически запрещается применять бензин в качестве топливо в спиртовках.

3.10. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикум запрещается выдавать учащимся приборы с надписью на их панелях (корпусах) «Только для проведения опытов учителем».

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.    При обнаружении неисправности в работе электрически: устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагревании появлении искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.

4.2.  При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.

4.3.  В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

5.2.  Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.

5.3.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом, проветрить кабинет.

Заведующий кабинетом

_____________________

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебной работе

____________С.В.Торгашова